## Slide 1: 运算器部件组成及设计
2020年秋
计算机组成原理

## Slide 2: 本讲概要
运算器功能与组成概述
熟悉Verilog语言
定点运算器实例AM2901
用Verilog语言描述AM2901

## Slide 3: 硬件系统的功能部件
计算机主机
计算机外围设备
数据总线
地址总线
控制总线

## Slide 4: CPU示例

## Slide 5: 运算器的基本功能
完成算术、逻辑运算，产生运算结果
  ALU执行+、—、× 、÷、∧、∨、¬
并给出运算结果的状态信息C,Z,V,S
暂存运算所用操作数
  寄存器组、立即数、数据总线
暂存运算的中间结果
  寄存器组、Q寄存器、移位线路
输出运算结果
  寄存器组、数据总线
运算器是计算机系统中执行数据运算、处理的功能部件，类似于一个工厂中的生产加工车间, 由ALU和寄存器组等组成

## Slide 6: 设计支持 +、 ∧、 ∨ 功能的 ALU 线路
一位的ALU的线路设计：1、首先画出其组成示意图
输入数据 A、B
加减进位输入 Cin
加减进位输出 Cout
3种运算用3部分电路
运算结果S, 3选1得到
运算功能选择控制
+/-选择 B 或 /B 的控制
三选一
加法器
与运算
或运算
二选一
A
B
S
Cout
Cin
运算功能选择OP
B
Notes: （1） 运算器的首要功能是完成对数据的算术和逻辑运算, 由其内部的一个被称之为算术与逻辑运算部件(英文缩写为ALU)承担, 它在给出运算结果的同时, 还给出结果的某些特征, 如溢出否, 有无进位, 结果是否为零 、为负等，这些结果特征信息通常被保存在几个特定的触发器中。要保证 ALU 正常运行，必须向它指明应该执行的某种运算功能。
（2） 运算器的第二项功能，是暂存将参加运算的数据和中间结果, 由其内部的一组寄存器承担。因为这些寄存器可以被汇编程序员直接访问与使用, 故通称通用寄存器，以区别于那些计算机内部设置的、不能为汇编程序员访问的专用寄存器。为了向 ALU提供正确的数据来源，必须指明使用通用寄存器组中的哪1个或2个寄存器。
（3） 为了用硬件线路完成乘除指令运算, 运算器内一般还有一个能自行左右移位的专用寄存器, 通称乘商寄存器。由于该寄存器属于内部专用，汇编程序员不能访问，许多计算机组成原理教材和技术资料中不大提及此线路。

## Slide 7: 设计支持 +、 ∧、 ∨ 功能的 ALU 线路
一位的ALU的线路设计：2、接着写出功能的真值表
OP A B Cin S Cout
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 1 0
0 0 1 0 0 1 0
0 0 1 1 0 0 1
0 0 0 0 1 1 0
0 0 0 1 1 0 1
0 0 1 0 1 0 1
0 0 1 1 1 1 1
OP A B S
1 0 0 0 0
1 0 0 1 0
1 0 1 0 0
1 0 1 1 1
OP A B S
1 1 0 0 0
1 1 0 1 1
1 1 1 0 1
1 1 1 1 1
(加法)
(与)
(或)
Notes: （1） 运算器的首要功能是完成对数据的算术和逻辑运算, 由其内部的一个被称之为算术与逻辑运算部件(英文缩写为ALU)承担, 它在给出运算结果的同时, 还给出结果的某些特征, 如溢出否, 有无进位, 结果是否为零 、为负等，这些结果特征信息通常被保存在几个特定的触发器中。要保证 ALU 正常运行，必须向它指明应该执行的某种运算功能。
（2） 运算器的第二项功能，是暂存将参加运算的数据和中间结果, 由其内部的一组寄存器承担。因为这些寄存器可以被汇编程序员直接访问与使用, 故通称通用寄存器，以区别于那些计算机内部设置的、不能为汇编程序员访问的专用寄存器。为了向 ALU提供正确的数据来源，必须指明使用通用寄存器组中的哪1个或2个寄存器。
（3） 为了用硬件线路完成乘除指令运算, 运算器内一般还有一个能自行左右移位的专用寄存器, 通称乘商寄存器。由于该寄存器属于内部专用，汇编程序员不能访问，许多计算机组成原理教材和技术资料中不大提及此线路。

## Slide 8: 设计支持 +、 ∧、 ∨ 功能的 ALU 线路
一位的ALU的线路设计：3、按真值表写逻辑表达式
S = (/OP1·/OP0)· ( A·/B·/Cin 加法运算
+ /A· B·/Cin
+ /A·/B· Cin
+ A· B· Cin )
+ ( OP1·/OP0) · ( A· B ) 与运算
+ ( OP1· OP0) · ( A + B ) 或运算
Cout = (/OP1·/OP0)· ( A·B 加法运算
+ A·Cin
+ B·Cin )
Notes: （1） 运算器的首要功能是完成对数据的算术和逻辑运算, 由其内部的一个被称之为算术与逻辑运算部件(英文缩写为ALU)承担, 它在给出运算结果的同时, 还给出结果的某些特征, 如溢出否, 有无进位, 结果是否为零 、为负等，这些结果特征信息通常被保存在几个特定的触发器中。要保证 ALU 正常运行，必须向它指明应该执行的某种运算功能。
（2） 运算器的第二项功能，是暂存将参加运算的数据和中间结果, 由其内部的一组寄存器承担。因为这些寄存器可以被汇编程序员直接访问与使用, 故通称通用寄存器，以区别于那些计算机内部设置的、不能为汇编程序员访问的专用寄存器。为了向 ALU提供正确的数据来源，必须指明使用通用寄存器组中的哪1个或2个寄存器。
（3） 为了用硬件线路完成乘除指令运算, 运算器内一般还有一个能自行左右移位的专用寄存器, 通称乘商寄存器。由于该寄存器属于内部专用，汇编程序员不能访问，许多计算机组成原理教材和技术资料中不大提及此线路。

## Slide 9: 设计支持 +、 ∧、 ∨ 功能的 ALU 线路
一位的ALU的线路设计：4、按逻辑表达式画出电路图
三选
一
加
法
器
或门
与门
A
B
Cout
S
Cin
一位的
ALU
A
B
Cout
Cin
S
这只是个原理性的设计与实现方案，真正的产品功能更全，经过优化后性能也更高。
简化为
OP
OP
加法和
与结果
或结果
Notes: （1） 运算器的首要功能是完成对数据的算术和逻辑运算, 由其内部的一个被称之为算术与逻辑运算部件(英文缩写为ALU)承担, 它在给出运算结果的同时, 还给出结果的某些特征, 如溢出否, 有无进位, 结果是否为零 、为负等，这些结果特征信息通常被保存在几个特定的触发器中。要保证 ALU 正常运行，必须向它指明应该执行的某种运算功能。
（2） 运算器的第二项功能，是暂存将参加运算的数据和中间结果, 由其内部的一组寄存器承担。因为这些寄存器可以被汇编程序员直接访问与使用, 故通称通用寄存器，以区别于那些计算机内部设置的、不能为汇编程序员访问的专用寄存器。为了向 ALU提供正确的数据来源，必须指明使用通用寄存器组中的哪1个或2个寄存器。
（3） 为了用硬件线路完成乘除指令运算, 运算器内一般还有一个能自行左右移位的专用寄存器, 通称乘商寄存器。由于该寄存器属于内部专用，汇编程序员不能访问，许多计算机组成原理教材和技术资料中不大提及此线路。

## Slide 10: 设计支持 +、∧、∨ 功能的16位ALU
一位的
ALU
A0
B0
Cout0
Cin0
S0
用 16个 一位的ALU实现一个 16位 的 ALU，使其并行执行算逻运算，使每位ALU处在不同的数位上，信号名加位序号。
一位的
ALU
A1
B1
Cout1
Cin1
S1
一位的
ALU
A15
B15
Cout15
Cin15
S15
需要把每一位上的 ALU 的进位输出信号和相邻高位的进位输入信号正确连接；并把全部位上的控制信号连接在一起，使它们同步执行相同的运算功能，从而对两个16位的数据执行正确的运算功能，产生正确的结果。
OP1 OP0
还需要解决进位信号传送速度，可采用超前进位的方案。
Notes: （1） 运算器的首要功能是完成对数据的算术和逻辑运算, 由其内部的一个被称之为算术与逻辑运算部件(英文缩写为ALU)承担, 它在给出运算结果的同时, 还给出结果的某些特征, 如溢出否, 有无进位, 结果是否为零 、为负等，这些结果特征信息通常被保存在几个特定的触发器中。要保证 ALU 正常运行，必须向它指明应该执行的某种运算功能。
（2） 运算器的第二项功能，是暂存将参加运算的数据和中间结果, 由其内部的一组寄存器承担。因为这些寄存器可以被汇编程序员直接访问与使用, 故通称通用寄存器，以区别于那些计算机内部设置的、不能为汇编程序员访问的专用寄存器。为了向 ALU提供正确的数据来源，必须指明使用通用寄存器组中的哪1个或2个寄存器。
（3） 为了用硬件线路完成乘除指令运算, 运算器内一般还有一个能自行左右移位的专用寄存器, 通称乘商寄存器。由于该寄存器属于内部专用，汇编程序员不能访问，许多计算机组成原理教材和技术资料中不大提及此线路。

## Slide 11: 简单的单周期 运算器AM2901

## Slide 12
计算机
终端
PC机
微程序
控制器
运算器
16 位，用4片Am2901实现
主存储器
（16位）
按键 开关 指示灯
串行接口
接口实验 中断实验
内存扩展实验
电 源
+5V
硬布线
控制器
TEC-2000?教学计算机硬件系统的组成
运算器用4片Am2901芯片实现
27

## Slide 13
TEC2000?双CPU教学计算机系统
双 CPU
教学计算机系统
控制器部件
(2 种类型)
运算器部件
串行口电路
存储器部件
用VHDL描述功能, 用 FPGA器件实现的第2 个 CPU 系统
辅助电路
地址
数据
ALU
IR
Flags
节拍
32位控制信号
按键、功能开关
16位数据开关
36位控制信号开关
5V
直流电源
微指令下地址
这个系统的优点在于修改已有设计或增加新的指令等，主要表现为修改 ABEL或VHDL 语言的程序源码，编译后重新下载即可，受布线影响小，教学实验效率高

## Slide 14: 运算器功能与组成概述
计算机五大功能部件之一，在控制器的指挥控制下，完成指定给它的运算处理功能。
运算器通常包括定点运算器和浮点运算器两种类型：
  定点运算器：完成对整数类型数据的算术运算、逻辑类型数据的逻辑运算
  浮点运算器：完成对浮点类型数据的算术运算
Notes: 运算器通常包括定点运算器和浮点运算器两种类型。定点运算器主要完成对整数类型的数据、逻辑类型的数据的算术、逻辑运算，而浮点运算器主要用于完成对浮点数的算术运算。
给出是否具有浮点运算器性能差异的例子。

## Slide 15
A L U S R
Cn
F
F3
F=0000
OVR
Cn+4
Am2901芯片是一个 4位的位片结构的运算器器件,其内部组成如下：
第一个组成部分是算逻运算部件ALU,完成 3 种算术运算
和 5 种逻辑运算，共计 8 种功能。
其输出为 F，两路输入为 S、R，最低位进位Cn，4个状态输出信号如图所示
符号位
结果为零
结果溢出
进位输出
R⊕S
R⊕S
8种运算功能
000
001
010
011
100
101
110
111
3位功能选择码
R+S
SR
RS
R٧ S
R^S
R^S
Notes: 该芯片的第一个组成成分是一个4位的算逻运算部件ALU, 它的输出为F, 两路输入分别用R和S标记, 还有送入ALU最低位的进位信号Cn。它能实现R+S、S-R、R-S三种算术运算功能, 和R∨S、R∧S、R∧S、R ∨S、R ∨S五种逻辑运算功能。在给出运算结果的同时, 还送出向高位的进位输出信号Cn+4, 溢出标志信号OVR, 最高位的状态信号F3(可能用作符号位), 以及运算结果为零的标志信号F=0000。

## Slide 16: 运算器设计需要解决的问题
需要明确参加运算的数据来源，运算结果的去向。运算器能直接运算的数据，通常来自于运算器本身的寄存器。这些寄存器本身是暂存数据用的，是由触发器构成的时序逻辑电路。
需要明确将要执行的运算功能，是对数值数据的何种算术运算功能，还是对逻辑数据的何种逻辑运算功能。完成数据运算功能的线路是组合逻辑电路。
运算器完成一次数据运算过程由多个时间段组成，其时序关系示意表示在下图。
运算器部件只有和计算机的其他部件连接起来才能协同完成指令的执行过程。
Notes: 首先需要明确参加运算的数据来源，运算结果的去向。运算器能直接运算的数据，通常来自于运算器本身的寄存器。这里有3个概念。一是这些寄存器的数量为几个、十几个、一百多个不等，它们能最快速地提供参加运算的数据，需要有办法指定使用哪1个或2个寄存器的内容参加运算。二是这些寄存器还能接收数据运算的结果，需要有办法指定让哪1个寄存器来接收数据运算的结果。三是在时间关系上，什么时刻送出数据去参加运算，什么时刻才能正确地接收数据运算的结果，这些内容在下图有示意性表示。请注意，这些寄存器本身是暂存数据用的，是由触发器构成的时序逻辑电路。
其次需要明确将要执行的运算功能，是对数值数据的算术运算功能，哪一种算术运算，还是对逻辑数据的逻辑运算功能，哪一种逻辑运算。另外一个问题是，运算器完成一次数据运算过程由多个时间段组成，其时序关系示意表示在下图。请注意，完成数据运算功能的线路是组合逻辑电路。
最后还要说明，运算器部件只有和计算机的其他部件连接起来才能协同完成指令的执行过程，就是说，运算器需要有办法接收其他部件（例如内存储器或者计算机的输入设备）送来的数据，才能源源不断地得到参加运算的数据来源；运算器还需要有办法送出它的运算结果到其他部件（例如内存储器或者计算机的输出设备），才能体现出它的运算处理效能和使用价值，这些内容在下图有示意性表示。运算器接受数据输入和送出运算结果都是经过计算机的总线实现的，总线同样属于组合逻辑电路，不能企图用总线记忆数据。

## Slide 17
运算周期
一个运算周期中的各时间段示意图
控制信号建立时间
运算结果送到寄存器输入端时间
寄存器内容送出时间
运算器执行运算时间
寄存器接收运算结果时间
单步完成的一次运算的时序关系
运算器组成示意图
Notes: 综上所述，运算器部件中确实存在众多不同功能需要区分和处理，这要通过向它提供许多位的控制信号来完成，这些控制信号是由计算机的控制器部件提供出来的，换句话说，运算器是在控制器的指挥控制下，来完成指定给它的运算处理功能，运算器只是一个被动的执行部件。

## Slide 18: 定点运算器功能与组成
完成算术与逻辑运算功能
  算术逻辑单元（ALU）
暂存参加运算的数据和中间结果
  通用寄存器组
乘除法运算的硬件线路支持
  乘商寄存器（Q寄存器）
作为处理机内部数据通路（Data Path）
通过几组多路选择器电路实现相互连接，以便数据传送。
Notes: （1） 运算器的首要功能是完成对数据的算术和逻辑运算, 由其内部的一个被称之为算术与逻辑运算部件(英文缩写为ALU)承担, 它在给出运算结果的同时, 还给出结果的某些特征, 如溢出否, 有无进位, 结果是否为零 、为负等，这些结果特征信息通常被保存在几个特定的触发器中。要保证 ALU 正常运行，必须向它指明应该执行的某种运算功能。
（2） 运算器的第二项功能，是暂存将参加运算的数据和中间结果, 由其内部的一组寄存器承担。因为这些寄存器可以被汇编程序员直接访问与使用, 故通称通用寄存器，以区别于那些计算机内部设置的、不能为汇编程序员访问的专用寄存器。为了向 ALU提供正确的数据来源，必须指明使用通用寄存器组中的哪1个或2个寄存器。
（3） 为了用硬件线路完成乘除指令运算, 运算器内一般还有一个能自行左右移位的专用寄存器, 通称乘商寄存器。由于该寄存器属于内部专用，汇编程序员不能访问，许多计算机组成原理教材和技术资料中不大提及此线路。

## Slide 19
二选一
B 16个 A
通用寄存器
三选一
二选一
三选一
三选一
A L U S R
B锁存器
A锁存器
乘商寄存器Q
Cn
/OE
Q3
Q0
RAM0
RAM3
F
输出Y
F3
F=0000
OVR
Cn+4
输入D
A口地址
B口地址
Am2901内部组成
组成
算逻运算部件
通用寄存器组
乘商寄存器 Q
功能
8种运算功能
8种数据组合
8种结果处理

## Slide 20
A L U S R
Cn
F
F3
F=0000
OVR
Cn+4
Am2901芯片是一个 4位的位片结构的运算器器件,其内部组成如下：
第一个组成部分是算逻运算部件ALU,完成 3 种算术运算
和 5 种逻辑运算，共计 8 种功能。
其输出为 F，两路输入为 S、R，最低位进位Cn，4个状态输出信号如图所示
符号位
结果为零
结果溢出
进位输出
R⊕S
R⊕S
8种运算功能
000
001
010
011
100
101
110
111
3位功能选择码
R+S
SR
RS
R٧ S
R^S
R^S
Notes: 该芯片的第一个组成成分是一个4位的算逻运算部件ALU, 它的输出为F, 两路输入分别用R和S标记, 还有送入ALU最低位的进位信号Cn。它能实现R+S、S-R、R-S三种算术运算功能, 和R∨S、R∧S、R∧S、R ∨S、R ∨S五种逻辑运算功能。在给出运算结果的同时, 还送出向高位的进位输出信号Cn+4, 溢出标志信号OVR, 最高位的状态信号F3(可能用作符号位), 以及运算结果为零的标志信号F=0000。

## Slide 21
B 16个 A
通用寄存器
A L U S R
B锁存器
A锁存器
Cn
F
F3
F=0000
OVR
Cn+4
A口地址
B口地址
第二个组成部分
是通用寄存器组
由16个寄存器构
成，并通过B口
与A口地址选择
被读的寄存器，
B口地址还用于
指定写入寄存器
通过B口地址、
A口地址读出的
数据将送到B、
A锁存器，要写
入寄存器的数据
由一个多路选择
器送来。
（写入）
Notes: 该芯片的第二个组成成分是由16个4位的通用寄存器组成的寄存器组。它是一个用双端口(A口和B口)控制读出, 单端口(B口)控制写入的部件。为了对其进行读写, 需通过A地址（寄存器编号）、B地址（寄存器编号）指定被读写的寄存器。两路读出数据分辨用A口、B口标记，经锁存器线路可以送到ALU的R、S输入端的多路选择器，A口读出数据还可以用作该芯片的可选输出数据之一。寄存器组的写入数据由一组多路选择器给出，并由B地址选择写入的寄存器。

## Slide 22
B 16个 A
通用寄存器
A L U S R
B锁存器
A锁存器
Q寄存器
Cn
F
F3
F=0000
OVR
Cn+4
A口地址
B口地址
第三个组成部分
是乘商寄存器Q
它能对自己的内
容完成左右移位
功能，其输出可
以送往ALU，并
可接收ALU的输
出结果。
Notes: 该芯片的第三个组成成分是一个4位的Q寄存器,主要用于实现硬件的乘法、除法指令，能对本身的内容完成左、右移位功能，能接收ALU的输出，输出送到ALU 的S 输入端。

## Slide 23
该芯片的第四个
组成部分是 5 组
多路选通门,包括
B 16个 A
通用寄存器
三选一
二选一
A L U S R
B锁存器
A锁存器
Q寄存器
Cn
F
F3
F=0000
OVR
Cn+4
输入D
A口地址
B口地址
一组三选一门和
另一组二选一门
用来选择送向
ALU的 R、S输
入端的数据来源
，包括Q寄存器、
A口、 B口、外
部输入D数据的
8 种不同组合。
8种数据组合(R，S)
AQ AB 0Q 0B 0A DA DQ D0
3位数据选择码
000 001 010 011 100 101 110 111

## Slide 24
B 16个 A
通用寄存器
三选一
二选一
三选一
三选一
A L U S R
B锁存器
A锁存器
Q寄存器
Cn
Q3
Q0
RAM0
RAM3
F
F3
F=0000
OVR
Cn+4
输入D
A口地址
B口地址
一组三选一门
完成把ALU的
输出、或左移
一位、或右移
一位的值送往
通用寄存器组
，最高、最低
位移位信号有
双向入/出问题
一组三选一门
完成Q寄存器
的左移一位、
或右移一位、
或接收ALU输
出值的功能，
最高、最低位
移位信号有双
向入/出问题。

## Slide 25
二选一
B 16个 A
通用寄存器
三选一
二选一
三选一
三选一
A L U S R
B锁存器
A锁存器
Q寄存器
Cn
/OE
Q3
Q0
RAM0
RAM3
F
输出Y
F3
F=0000
OVR
Cn+4
输入D
A口地址
B口地址
一组二选一门，
选择把A口数据
或ALU结果送出芯片，以给出输出Y的数据，Y输出的有无还受输出使能 /OE信号的控制，仅当 /OE为低是才有Y输出 ，
/OE为高，Y输出为高阻态。

## Slide 26: 8 种结果处理
3位控制码 通用寄存器 Q寄存器 Y输出
000 QF F
001 F
010 BF A
011 BF F
100 BF/2 QQ/2 F
101 BF/2 F
110 B2F Q2Q F
111 B2F F

## Slide 27: Am2901的控制信号
编码 I8 I7 I6 I5 I4 I3 I2 I1 I0
000 Q F F R + S A Q
001 F S− R A B
010 B F A R− S 0 Q
011 B F F R٧ S 0 B
100 B F/2 Q Q/2 F RΛS 0 A
101 B F/2 F RΛS D A
110 B 2F Q 2Q F R⊕S D Q
111 B 2F F R⊕S D 0
B Q Y
R S

## Slide 28
存移输出巧安排
存移输出巧安排
存移输出巧安排
存移输出巧安排
二选一
三选一
二选一
三选一
三选一
Q3
Q0
RAM0
RAM3
A L U S R
Cn
F
F3
F=0000
OVR
Cn+4
B 16个 A
通用寄存器
B锁存器
A锁存器
A口地址
B口地址
运算器，三大件
运算暂存乘除快
多路选通连起来
数据组合选择
 I2 I1 I0
运算功能选择
 I5 I4 I3
运算结果处理
 I8 I7 I6
运算
暂存
乘除快
数据组合有内外
运算功能指明白
多路选通连起来
Q寄存器
输入D
/OE
输出Y

## Slide 29
二选一
B 16个 A
通用寄存器
三选一
二选一
三选一
三选一
A L U S R
B锁存器
A锁存器
乘商寄存器Q
Cn
/OE
Q3
Q0
RAM0
RAM3
F
输出Y
F3
F=0000
OVR
Cn+4
输入D
A口地址
B口地址
Am2901内部组成
组成
算逻运算部件
通用寄存器组
乘商寄存器 Q
功能
8种运算功能
8种数据组合
8种结果处理
I5~I3
I2~I0
I8~I6

## Slide 30: 运算器的时钟脉冲信号
运算器的时钟脉冲信号 CP
A、B口锁存
通用寄存器接受
Q 接受
周期
和低电平的作用
注意两个跳变沿

## Slide 31
Am2901的操作使用
操作功能
控制信号
B口 A口 I8 I7 I6 I5 I4 I3 I2 I1 I0 Cn
R0R0+R1
R2R2R0
QR0
右移
R0R0+R1
R0R0-R1
Y A口
Y F
0000
011
0001
000
001
0
0010
0000
010
001
001
1
0000
101
0001
000
001
0
0000
000
000
100
0
/
0000
010
0001
100
001
0
R0R0 ٧ R1
Y F
0000
011
0001
100
001
0

## Slide 32: 入出信号及引脚
Y3~Y0
D3~D0
RAM3
Q3
RAM0
Q0
CP
OE
Cn
Cn+4
F=0
Over
F3
Am2901
A3~A0
B3~B0
I8~I6
I5~I3
I2~I0

## Slide 33
Am2901
Y11~8
Y3~0
D11~8
D7~4
D3~0
Cin
RAM0
Q0
Y7~4
高位
Am2901
Y15~12
D15~12
OVER
F=0
F15
Cy
CP
RAM15
Q15
A口
B口
I8~6
I5~3
I2~0
4 片Am2901之间的连接
Am2901
低位
Am2901
Vcc
R

## Slide 34
片间高速进位用 Am2902
高位
Am2901
Am2901
Am2901
低位
Am2901
Am2902
Cn+z Cn+y Cn+x
/G
/P
Y15~12
Y11~8
Y7~4
Y3~0
D15~12
D11~8
D7~4
D3~0
OVER
F=0
F15
Cy
Cin
CP
RAM15
Q15
RAM0
Q0
A口
B口
I8~6
I5~3
I2~0
Vcc
R

## Slide 35: 入出信号及引脚
Y15~Y0
D15~D0
RAM15
Q15
RAM0
Q0
CP
OE
Cin
Cy
F=0
Over
F15
运 算 器 部 件
A3~A0
B3~B0
I8~I6 I5~I3 I2~I0

## Slide 36: 运算器实用中的几个问题
运算器最低位进位输入信号 Cin 的形成
运算器4位标志位信号的接收与记忆线路
移位时最高、最低位的移位输入信号设计

## Slide 37: 如何提供ALU最低位进位信号
不同指令需求 Cin 例子最低位进位 控制码
ADD指令 0 R0+R1 + 0
INC指令 1 R0+0 + 1
ADC指令 C R0+R1 + C
SUB指令 1 R0+/R1 + 1
DEC指令 0 R0+/0 + 0
SBB指令（原理）C R0+/R1 + C
加运算
减运算
SCI
最低位进位信号由 SCI 编码决定
00
01
10
01
00
10

## Slide 38: 最低位进位信号Cin的逻辑表达式
Cin = /SCI1* SCI0
+ SCI1*/SCI0*C

## Slide 39: 16 位运算器最低位进位输入信号Cin
16位的
运算器
Cy
F=0
OVR
F15
RAM15
Q15
RAM0
Q0
最低位进位
GAL3
SCI
0
1
C
Y15~0
D15~0
B口
A口
I8~I0
Cin

## Slide 40: 如何处理计算结果标志位
算术与逻辑的运算指令结果产生标志位的值
  该标志位的值只在执行运算步骤接收输入
  算术运算指令的结果会影响 C 、 Z、V、S
  逻辑运算指令的结果只影响 Z 、S
其他指令或其他执行步骤不接受标志位的值
由此可见:
  若设置标志位寄存器,
  会有依据什么指令的什么时刻接收或不接收ALU 输出的标志位的值这样两种处理

## Slide 41: 几条影响 C触发器的指令
指令中有 STC（C1）、CLC指令（C 0 ）
指令中有RCL、RCR、SHL、SHR指令，
  它们的移位输出要传送进 C，
  还需要决定寄存器的移位输入是什么值。
C
通 用 寄 存 器
通 用 寄 存 器
C
0
0
RCL
RCR
SHR
SHL
RAM15
RAM0
RAM0
RAM15

## Slide 42: 对乘除法指令的支持
指令中 MUL SR 指令，DIV SR指令
  它们的运行用到了移位输出要传送进 C
  （还决定寄存器的移位输入）
C
通用寄存器
通用寄存器
Q 寄存器
乘法，联合右移位
Q 寄存器
除法，联合左移位(即为商)
/F15
Q0
Cy

## Slide 43: 状态寄存器的控制
用3位码控制 有8处来源
SST 2~0 C Z V S
  000 不变 三位不变 (C,Z,V,S)
  001 接受ALU状态输出（Cy,ZR,OV,F15）
  010 接收内部总线输出 (IB7 6 5 4)
  011 0 三位不变
  100 1 三位不变
  101 RAM0 三位不变
  110 RAM15 三位不变
  111 Q0 三位不变

## Slide 44: 状态寄存器的逻辑表达式
C := /SST2*/SST1*/SST0* C V := /SST2*/SST1*/SST0* V
+ /SST2*/SST1* SST0* Cy + /SST2*/SST1* SST0* OV
+ /SST2* SST1*/SST0* IB7 + /SST2* SST1*/SST0* IB5
+ SST2*/SST1*/SST0 + /SST2* SST1* SST0* V
+ SST2*/SST1* SST0* RAM0 + SST2* V
+ SST2* SST1*/SST0* RAM15
+ SST2* SST1* SST0* Q0
Z := /SST2*/SST1*/SST0* Z S := /SST2*/SST1*/SST0* S
+ /SST2*/SST1* SST0* ZR + /SST2*/SST1* SST0* F15
+ /SST2* SST1*/SST0* IB6 + /SST2* SST1*/SST0* IB4
+ /SST2* SST1* SST0* Z + /SST2* SST1* SST0*S
+ SST2* Z + SST2* S

## Slide 45: 16 位运算器的状态寄存器
0,1,RAM0
Q0,RAM15
16位的
运算器
四位标志位
GAL1
SST
C
Z
V
S
Cy
F=0
OV
F15
来自内部总线 IB
RAM15
Q15
RAM0
Q0
Y15~0
D15~0
B口
A口
I8~I0
Cin

## Slide 46: 寄存器移位输入信号
2 位控制码 左移(I7) 右移(/I7) 指令
SSH1~0 RAM0 Q0 RAM15 Q15
  00 0 / 0 / SHL SHR
  01 C / C / RCL RCR
  10 Q15 /F15 Cy F0 DIV MUL
  实现中，具体移位输入信号是用SSH 编码
  和 ALU 中的结果处理控制信号 I7
  （移位方向）共同决定的。

## Slide 47: 左右移位输入信号逻辑表达式
RAM15 = /SSH1* SSH0* C
+ SSH1 */SSH0* Cy
Q15 = SSH1 */SSH0* F0
RAM0 = /SSH1* SSH0* C
+ SSH1 */SSH0* Q15
Q0 = SSH1 */SSH0* /F15
RAM15 .OE= /I7
Q15 .OE= /I7
RAM0 .OE= I7
Q0 .OE= I7

## Slide 48: 16 位运算器的最高位、最低位移位输入信号
16位的
运算器
右移输入信号
GAL3
左移输入信号
GAL3
Cy
F=0
OVR
F15
SSH
SSH
右移控制
左移控制
RAM15
Q15
RAM0
Q0
0
C
Q15
/F15
0
C
Cy
F0
Y15~0
D15~0
B口
A口
I8~I0
Cin

## Slide 49: 16 位运算器的完整组成
0,1,RAM0
Q0,RAM15
16位的
运算器
四位标志位
GAL1
右移输入信号
GAL3
SST
左移输入信号
GAL3
最低位进位
GAL3
C
Z
V
S
Cy
F=0
OVR
F15
来自内部总线 IB
SSH
SSH
SCI
右移控制
左移控制
RAM15
Q15
RAM0
Q0
0
C
Q15
/F15
0
C
Cy
F0
0
1
C
Y15~0
D15~0
B口
A口
I8~I0
Cin

## Slide 50: 运算器用的GAL20V8的控制信号
GAL1：状态寄存器 GAL3： 进位输入
SST C Z V S SCI 运算 Cin
000 C Z V S 00 加 0
001 Cy ZR OV F15 01 加 1
010 内部总线的一位 10 加 C 移位输入
011 1 Z V S RAM0 Q0 RAM15 Q15
100 0 Z V S SSH 左移位 右移位
101 RAM0 Z V S 00 0 X 0 X
110 RAM15 Z V S 01 C X C X
111 Q0 Z V S 10 Q15 /F15 Cy F0

## Slide 51: AM2901

## Slide 52: 小结
运算器基本组成
运算器的基本设计过程
运算器Am2901
  4位运算器
  8种运算功能
  8种数据来源组合
  8种数据输出方式
  Verilog实现举例

## Slide 53: 阅读和思考
阅读
  Am2901的有关材料
思考
  用Verilog语言实现完整的Am2901.

## Slide 54: 谢谢